## Slide 1
CCM simulator using Guide
Trevor
2021/12/02

## Slide 2: History
Version number | Author | Modification | Date
V1.0 | Trevor | 1. First release | 2021/12/22
V2.0 | Trevor | 1. 新增規劃求解說明 | 2022/10/31
V2.1 | Trevor | 1. 新增CCM求解前的AWB求解 | 2022/11/03

## Slide 3
1. Color Correction Matrix
目的：讓Sensor色彩對應人眼色彩
Color correction matrix
Math: http://www.brucelindbloom.com
Sensor
RGB
linear
RGB
RGB
0~1
Raw domain
sRGB
0~255
由設備定義
Matrix
gamma
CCM
XYZ
gamma
display
(linear)
(nonlinear)
(linear)
(nonlinear)
(linear)

## Slide 4
可以將CCM想成色彩空間轉換，是sensor color space到人眼color space的mapping
平台在CCM計算上都是採用最佳化計算，自動計算出matrix
本篇旨在描述自動校正完後，需要手動修改CCM的情況
CCM - formula
(linear)
(linear)
CCM
,
訓練樣本：Macbeth 24 color checker
約束：C11 + C12 + C13 = 1, C11 > C12, C11 > C13
C21 + C22 + C23 = 1, C22 > C21, C22 > C23
C31 + C32 + C33 = 1, C33 > C31, C33 > C32

## Slide 5
根據pipeline反推，並忽略gamma非線性轉換，在線性環境下進行色卡模擬
CCM simulator conception
QC pipeline
Inverse CCM
sRGB
linear
RGB
linear
RGB
(inverse)
0~1
由設備定義
0~255
(linear)
(nonlinear)
(linear)
gamma
display
0~1
Modify CCM
linear
RGB
0~1
(linear)
sRGB
0~255
由設備定義
gamma
display
(nonlinear)
Simulator pipeline
2. 經實驗此模擬方法與實拍間可能因光源、gamma不同而有誤差，但可用於模擬及趨勢觀察
Inverse gamma
gamma

## Slide 6
Simulator interface
1
目標及原始sRGB數值
即時觀察色塊
2
依序為target, original, final, target
模擬sRGB數值
3
CCM調整
4
目標及原始色差 / 目標及模擬色差
5
色差資訊總結
6
7
原始CCM
調整後CCM
9
Input data
Output data
Simulated value
色度圖及色差排序
10
AWB限制檢驗
4
原始gamma
(在另三個頁籤中)
8

## Slide 7
Simulator using guide
輸入色卡的目標及原始sRGB數值、原始CCM、原始gamma（目標：對比機、原始：現有參數拍攝）
觀察 目標及原始色差及 色差資訊總結 (target / original) 的數值
1
7
5
6
按快捷鍵ctrl+j會更新即時觀察色塊，並以色度圖及色差排序分析CCM的調整結果
2
10
複製調整後CCM的數值，直接貼入cc13_ope.xml檔案中，並將參數推入手機驗證
9
修改CCM調整的數值（須注意限制檢驗區塊），會及時產生模擬sRGB數值
觀察 目標及模擬色差及 色差資訊總結 (target / final) 的數值
5
6
4
3
4
使用excel中的規劃求解
8

## Slide 8
Step 1.
放好圖，執行CCMsimulator_free.exe，取得目標及原始sRGB數值、並貼入原始CCM、原始gamma
若自動偵測不到：
用MTK CCT tool中CCM tuning窗格取得24色卡sRGB數值
取得對應原始sRGB數值的CCM
MTK平台的CCM會做特別的編碼處理，請使用CCMsimulator_MTK.xlsm

## Slide 9
Step 2. 規劃求解
填入input data後，執行「資料」->「規劃求解」
1. 設定目標式：最小值
2. 設定變數儲存格範圍，維持預設即可
3. 不打勾
4. 求解
0. gain adjust歸1
1
1
2
3
4
5
0
先針對灰區，跑一組假設AWB做完的情況
1

## Slide 10
Step 2. 規劃求解
填入input data後，執行「資料」->「規劃求解」
1. 設定目標式：最小值
2. 設定變數儲存格範圍，維持預設即可
3. 設定限制式：三行分別加總為1，AWB不受影響
4. 不打勾
5. 求解
0. Modify value歸零
0
1
1
1
2
3
4
5
CCM求解

## Slide 11
Step 3.
觀察目標及原始色差及色差資訊總結 (target / original) 的數值
差距最大的顏色、 大於平均值的顏色、 差距最小的顏色
開始調整CCM前先做以下兩點確認，建議達成criteria再繼續：
a. Lightness error abs avg < 3~5
b. Contrast ratio = 100 ± 0~5%
c. 最後一排灰區的Δhue < 1
<註> 因CCM調整必須在gamma固定的情況下考量，gamma在專案後期不建議大幅度調整
<註> 灰區hue角由triangle gain控制，目前不確定先調後調是否有很大差異
以下幾種情況，可嘗試調整CCM予以解決：
a. Mean Camera chroma ≠ 100 ± 0~5%
b. Chroma error abs avg > 3
c. Hue error abs avg > 3
d. 某些色系的Δhue偏大（sRGB比例偏差可能會去影響到2種以上的色系，正負方向）

## Slide 12
Step 4.
修改CCM調整的數值（須注意限制檢驗區塊）
差距最大的顏色、 大於目標及原始色差平均值的顏色、
Mean Camera chroma = 100 ± 0~5%
- 符合標準，該範例應不需調整Saturation
黃、紅色系的Δhue偏大
- 觀察sRGB比例，發現是綠色的比例出問題。
- 根據限制檢驗，判斷需調整C21與C23，且透過
藍色偏差趨勢判斷方向性是+C21, -C23（若是反
向會變成藍色偏差）
- 微調數值尋找權衡解，發現±0.15狀況最佳
觀察是否有因上一步調整，而Δhue產生偏差的色系
- 依此類推，盡量尋找各色系的權衡解
單一色系的Δchroma問題
- 大機率會因為上面幾步Δhue的修改而有改善
C11
C12
C13
C21
C22
C23
C31
C32
C33
限制檢驗：
斜對角數值與飽和度有關， 修正Δhue不要去調動
斜對角數值都是每列最大值
每一列加總需維持1，不等於1會影響灰區hue角
差距最小的顏色

## Slide 13
Step 5. & 6.
按快捷鍵ctrl+j會更新即時觀察色塊，並以色度圖及色差排序分析CCM的調整結果
ΔE 差距前五名
Δchroma 差距前五名
Δhue 差距前五名
複製調整後CCM的數值，直接貼入cc13_ope.xml檔案中，並將參數推入手機驗證
經實驗此模擬方法與實拍間可能因光源、gamma不同而有誤差，但可用於模擬及趨勢觀察，實際改動以實拍為主
7
原始CCM
調整後CCM
8